## Slide 1: ROBOT HANDS WITH APPLICATION TO PROSTHESES
National technical university of Athens
School of mechanical engineering
Department of mechanical design & automatic control
KONTOUDIS GEORGE-02111681
Advisor: professor Leonidas G. alexopoulos
Εμβιομηχανικη & βιοιατρικη τεχνολογια

## Slide 2: Ανθρωπινο χερι
Το ανθρώπινο χέρι θεωρείται το τελειότερο άκρο στον κόσμο
Βάρος Χεριού ~400gr
Διαστάσεις χεριού ΗΒ & ΗL
Αριθμός αρθρώσεων και βαθμοί ελευθερίας

## Slide 3: Εμπορικα ρομποτικα χερια: χρηση ωσ προσθετικα μελη
Bebionic v2 της RSL Steeper
iLimb της Touch Bionics
Vincent Hand της Vincent Systems

## Slide 4: Συγκριτικοσ πινακασ ρομποτικων χεριων
 | Developers | Weight (grams) | Overall Size | # of Joints | DOF | # of Actuators | Actuation Method | Joint Coupling Method | Adaptive grip
iLimb Pulse (2010) | Touch Bionics | 460-465 | 80-182 mm long, 80-75 mm wide, 35-45 mm thick | 11 | 6 | 5 | DC Motor - Worm Gear | Tendon Linking MCP to PIP | Yes
Vincent Hand (2010) | Vincent Systems |  |  | 11 | 6 | 6 | DC Motor - Worm Gear | Linkage spanning MCP to PIP | Yes
Bebionic v2 (2011) | RSL Steeper | 495-539 | 190-200 mm long, 84-92 mm wide, 50 mm thick | 11 | 6 | 5 | DC Motor - Lead Screw | Linkage spanning MCP to PIP | Yes

## Slide 5: Υποεπενεργούμενα χέρια
Μειονεκτήματα Εμπορικών ρομποτικών χεριών:
H πολυπλοκότητα της κατασκευής
Η έλλειψη προσαρμοστικότητας σε όλα τα αντικείμενα
Το κόστος αγοράς τους
Η ευθραυστότητα
Κατευθύνσεις ερευνητικής κοινότητας:
Παθητική υποχωρητικότητα (χαμηλές δυνάμεις κατά την επαφή με το αντικείμενο & παθητική παρέκκλιση του χεριού σε μη-δομημένα περιβάλλοντα)
Προσαρμοστικότητα επενέργησης
Στιβαρή κατασκευή

## Slide 6: Υποεπενεργητικότητα
Λιγότεροι κινητήρες από βαθμούς ελευθερίας
Κίνηση της ακραίας φάλαγγας ακόμα και μετά την επαφή
Πιο οικονομικές
Πιο ελαφριές
Αρθρώσεις σύζευξης θεωρούνται οι ελαστικές αρθρώσεις
Ο μειωμένος αριθμός επενεργητών διευκολύνει την μεταφορά πληροφοριών σε μη-δομημένα περιβάλλοντα
Η υποεπενεργητικότητα επιτυγχάνεται με την χρήση διαφορικών μηχανισμών

## Slide 7: Υποεπενεργούμενα χέρια
Ανθρωπομορφικό χέρι του Yale University (Dof:8, Pulleys)
Μη-ανθρωπομορφικό χέρι του Model-T Yale University (Dof:8, Hybrid)
Ανθρωπομορφικό χέρι του Laval University (Dof:15, Triangle Bars)
Μη-ανθρωπομορφικό χέρι του Eθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Dof:8, Cycle disk)

## Slide 8: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Ρομπότ (HRI)
Hλεκτρομυογραφικά σήματα
Hλεκτρική δραστηριότητα σε επίπεδο κυττάρου
Aπελευθέρωση χημικών ουσιών στις νευρομυϊκές συνάψεις προκαλούν ένα ηλεκτρικό εκπολωτικό κύμα
Eπιφανειακό μυοηλεκτρικό σήμα, ηλεκτρομυογράφημα (EMG)
Mέση συχνότητα του σήματος 100 Hz
Mικρό πλάτος μV έως μερικά mV
Η ενίσχυση που απαιτείται είναι της τάξης 104 – 105

## Slide 9: Διεπαφεσ ηλεκτρομυογραφικων ηλεκτροδιων
Κυρίως ηλεκτρόδια ξηρού τύπου ή αλλιώς ενεργά ηλεκτρόδια
2 ακροδέκτες που καταγράφουν την διαφορα του μυοηλεκτρικού σήματος και ένα ακροδέκτη αναφοράς
Δεν απαιτουν την χρήση gel ή κολλητικών ουσιών & επαναχρησιμοποιηση
Σημείο τοποθέτησης καθορίζει την ποιότητα του σήματος
Ευαίσθητα στον θόρυβο από γειτονικούς μυς

## Slide 10: Μειονεκτήματα ηλεκτρομυογραφικών διεπαφών και τρόποι αντιμετώπισης
Πολυπλοκότητα ανθρώπινου μυοσκελετικού συστήματος
Μη γραμμική σχέση μεταξύ της ανθρώπινης μυοηλεκτρικής δραστηριότητας και της κίνησης ή της δύναμης που τίθεται προς εκτίμηση
Μυϊκή κόπωση
Θόρυβος των σημάτων λόγω διαταραχής της θέσης των ηλεκτροδίων
Μυϊκές συσπάσεις
Ιδρώτας
Πολυπλοκότητα ανθρώπινου μυοσκελετικού συστήματος χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Ανάλυσης Κυρίων Συνιστωσών (PCA)
Aποφεύγεται να αποκωδικοποιείται μία συνεχή αναπαράσταση της ανθρώπινης κίνησης, εστιάζοντας σε μία διακριτή προσέγγιση
Σχετικά με τη προσέγγιση του συνεχούς ηλεκτρομυογραφικού ελέγχου διάφορα μοντέλα έχουν χρησιμοποιηθεί μυοσκελετικό μοντέλο Hill, Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα.

## Slide 11: Ευχαριστω!